电烘箱安全操作规程

1、电烘箱要按照铭牌上所规定的温度范围使用，电烘箱必须保持接地良好。

2、电烘箱附近不得堆放油盆、油桶、棉纱、布屑等易燃物品，不得在电烘箱旁进行洗涤、刮漆和喷漆等工作。

3、电阻丝在底部的烘箱，要防止小零件落入烘箱底部与电阻丝接触而造成短路。

4、打开电烘箱前必须先断电，加温过程中操作者不得离开。

5、不得在电烘箱内存放物品，如工具、器材、零件及油料挥发物等。

6、经过汽油、煤油、酒精、香蕉水易燃液洗涤过的零件及喷漆过的物品，应在室温下放置15~30分钟，待绝大部分易燃液体挥发后，才能放入烘箱内烘烤，室内应注意通风。

7、烘箱在工作时不得进行清洁工作，更不得用汽油擦拭。

8、非金属物品放入电烘箱内加温，一定要按照工艺规程进行。

9、电烘箱工作前必须将通风闸门打开，以防爆炸。

10、使用前要检查自控装置，指示信号是否灵敏有效，电气线路绝缘是否完好可靠。